样   品   承   认   书

打样单号：                          订 单 号：

客    户：               客户料号：

| 品 名 |  | 送 样 |  | 日 期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  | 收 样 |  | 送 样 数 量 |  |
| 客 户 确 认 栏 | 型号：CHQ |
|  | 1 |  |  |
| 确 | 2 |  |  |
| 认 | 3 |  |  |
| 结 | 4 |  |  |
| 果 | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
| 结 论 | 确认OK 需改进，不需送样 需重新送样并确认 |
| 备 注 |  |
|  | 签样人： 日期： |

产品型号  ：CHQ

1、Features (特征)

(1). 3.75*6.7mm ELLIPSE LAMP

(3.3．75*6.7mm 红外接收二极管)

(2).LOWCURRENT REQUIREMENT

(低电流驱动)

(3).LOWPOWER CONSUMPTION

(低功率消耗)

(4).VERSATILE MOUNTING ON P.C. BOARD PANEL

(易安装)

(5).LONG LIFE-SOLID STATE RELIABILITY

(寿命长)

2、Package Dimensions(封装尺寸)

Notes:

(1).All dimensions are in millimeters.

（单位：毫米）

(2).Tolerance is ±0.25 unless otherwise noted.

(尺寸公差: ±0. 25,另有标注除外.)

(3).Specifications are subject to change without notice.

(规格若有变动,恕不另行通知)

3、Absolute Maximum Ratings at TA=25℃(在25℃环境下之最大绝对额定值)

| Parameter(参数) | Symbo(符号) | Maximum Rating(最大值) | Units(单位) |
| --- | --- | --- | --- |
| Power dissipation(功率消耗) | PD | 100 | mW |
| Reverse Breakdown Voltage (反向击穿电压) | V(BR) | 20 | V |
| Reverse Voltage(反向电压) | VR | 5 V |  |
| Operating Temperature(操作温度) | Topr | -40℃ To +80℃ |
| Storage Temperature(贮藏温度) | Tstg | -40℃ To +80℃ |
| Lead Solder Temperature(2)(焊接温度) | Tsol | 260℃ for 3 seconds |

4、Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃(25℃环境下之电性/光学特性)

| Parameter(参数) | Symbol (符号) | Min. (最小值) | Typ. (规格值) | Max. (最大值) | Units (单位) | TestConditions (测试条件) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reverse Breakdown Voltage (反向击穿电压) | V(BR) | 20 | -- | 40 | V | IR=100uA,Ee=0mW/c㎡ |
| Reverse Dark Current (反向暗电流) | ID | -- | 2 | 10 | nA | VR=10V, Ee=0mW/c㎡ |
| Short Circuit Current （短路电流） | Isc | 2.5 | 3.0 | 3.5 | uA | EV=100Lus λp=940nm |
| Rise Time (起动时间) | Tr | -- | 30 | -- | nS | VR=20V ,(=940nm RL=50Ω |
| Fall Time (结束时间) | Tf | -- | 30 | -- | nS | VR=20V ,(=940nm RL=50Ω |
| Forward Voltage(正向电压) | VF | 0.5 | -- | 1.3 | V | IF=1mA |
| Peak Sensing Wavelengh (峰值波长) | λp |  | 940 |  | nm |  |
| Spectral Sensitivity(波长范围） | 入 | 400 |  | 1050 | nm | Spectral Sensitivity(波长范围） |
| Total Capacitance (总电容量) | CT |  | 44 |  | PF | VR=5V ,f=1MHZ Ee=0 mW/c㎡ |

Note:

(1).1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

(1/10周期, 0.1ms脉宽)

(2).3mm below package base.

(在胶体3毫米以下焊接)

(3).The production accord with the demand of ROHS.

(此产品符合ROHS要求.)